ООО «Альянс»

www.инструменты –всем.рф

Контактное лицо: Царев Сергей,

Тел.: +7(499) 714-28-28

s7142828@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Компания ООО «Альянс» предлагает к поставке пневматический пресс ПП-35 для установки запрессовочного и развальцовочного крепежа в листовой металл.

| № | Артикул | Наименование | Цена за 1шт., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП-35 | Пневматический настольный пресс ПП-35 для монтажа запрессовочных и развальцовочных гаек, шпилек, втулок Нагрузка, кН, макс. – 30 кН Рабочий ход поршня – 94мм Рабочее давление камеры, бар, мин./макс. – 4-10 бар Максимальная возвращающая сила, кН (при рабочем давлении 8 бар) – 0,15кН Габариты (высота-ширина-глубина) – 660 (969 с поршнем)х166х520мм Размер установочного стола – 520х526мм Масса – 118кг (вместе с установочным столом) Глубина/высота рабочего стола – 240 / 395мм Стандартный комплект аксессуаров включает: Пуансон для запрессовочного крепежа (плоский) 2 матрицы для двух выбранных типов запрессовочного крепежа педаль | 429000 |
| 2 |  | Дополнительная матрица | 8740 |
| 3 |  | Дополнительный пуансон (для запрессовочного крепежа) | 8740 |

Условия оплаты: 50% - предоплата, 50% - по факту готовности оборудования к отгрузке со склада в г.Москва.

Условия поставки: 3 (Три) недели с момента поступления предоплаты за Товар на расчетный счет Поставщика.

Цены указаны с НДС с учетом доставки по г.Москва в пределах МКАД.